Алмазные иглы для камнеобработки на станках ЧПУ с природным алмазом

Выбор размера алмаза зависит от того, есть ли возможность перезаточки.

Если у Вас есть возможность перезаточки, мы рекомендуем выбрать каждой каратности и опредилится для себя:

0,04-0,05 кар ,0,06-0,07 кар, 0,08-0,10 кар, 0,11-0,15 кар, - соответственно чем больше каратность тем большее колличество перезаточек и больше ресурс иглы

Если Вы не перезатачиваете иглы, или не хочете тратить на это свое время - в этом случае мы предлагаем минимальные каратности:

0,015-0,018 кар - на неё не распостраняется наша гарантия замены, но их покупаемость от этого не падает, так как это специальный эконом вариант, а также минимальной ценой

0,02-0,03 кар  - вступает в силу наша гарнатия, при вылете камня - осуществляется замена (при условии не нарушения правил использования).

Эти иглы самые распостранённые потому что их (пока новые) используют на пробивке лица (фото) ... далее по мере притупления "добивают" на фоне и буквах.

Когда мы изготовлеваем новые иглы, а таке при наших услугах реставрации иглы - мы используем органку вершини алмаза на ограночных дисках высокой точности. Это уменьшает развитие трещин и сколов, образовывающихся при первичном использовании иглы.

Использование других методов перезаточки допускается - но не гарантирует оптимального востановления иглы, а также не гарантирует устранения трещен на вершине алмаза).