Иглы алмазные ГОСТ 17564-85

Технические условия

Diamond needles. Specifications

ГОСТ 17564-85  взамен  ГОСТ 17564-72

#### Внимание: В связи с тем что в ГОСТ 17564-85 были внесены изменения и дополнения от 01.07.91 (которые к сожалению не у всех имеются), мы даем возможность потребителям делать заказы по таблице №1 ГОСТ 17564-85 от 27.11.85 и также по измененному стандарту - таблица №2 ГОСТ 17564-85 от 01.07.91.

Настоящий стандарт распространяется на алмазные иглы, предназначенные для правки однониточных резьбошлифовальных кругов.

Стандарт устанавливает требования к иглам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры иглы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Чертеж №1

Таблица №1 от 27.11.85 
Размеры в мм

| Обозначение иглы | D (пред. откл. по d 11) | L (пред. откл ±0,5) | а | B | Алмазное сырье подгруппы а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пред. откл. ±10° | Группа | Исходная масса в каратах |
| 3908-0031 | 6,0 | 35 | 60°* | 50°* | XIII | 0,10—0,20 |
| 3908-0032 |  |  |  |  | XXXII | 0,11—0,20 |
| 3908-0033 |  |  | 90° | 80° | XIII | 0,10—0,20 |
| 3908-0034 |  |  |  |  | XXXI1 | 0,11—0,20 |
| 3908-0035 | 8,0 |  | 60°* | 50°* | XIII | 0,10—0.20 |
| 3908-0036 |  |  |  |  | XXXII | 0,11-0,20 |
| 3908-0037 |  |  | 90° | 80° | XIII | 0,10—0,20 |
| 3908-0038 |  |  |  |  | XXXII | 0,11—0,20 |
| 3908-0039 | 9,5* | 50 | 60°* | 50°* | XIII | 0,21—0,30 |
| 3908-0040 |  |  |  |  | XXXII | 0,11—0,20 |
| 3908-0041 |  |  |  |  |  |  |
| 3908-0042 |  |  | 90° | 80° | XIII | 0,21—0,30 |
| 3908-0043 |  |  |  |  | XXXII | 0,11—0,20 |
| 3908-0044 |  |  |  |  |  |  |
| 3908-0045 | 10,0 |  | 60°* | 50°* | XIII | 0,21—0,30 |
| 3908-0046 |  |  |  |  | XXXII | 0,11—0,20 |
| 3908-0047 |  |  |  |  |  | 0,21—0,30 |
| 3908-0048 |  |  | 90° | 80° | XIII |  |
| 3908-0049 |  |  |  |  | XXXII | 0,11—0,20 |
| 3908-0050 |  |  |  |  |  | 0,21—0,30 |

Таблица №2 от 01.07.91

Размеры в мм

| Обозначение иглы | D d11 | L ±0,5 | а | В | Алмазное сырье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±10° | Тип | Исходная масса (размерность), кар |
| 3908-0031 | 6 | 35 | 60° | 50° | 2 | 0,21—0,30 |
| 3908-0033 |  |  | 90° | 80° |  |  |
| 3908-0035 | 8 |  | 60° | 50° | 1 | 0,21—0,40 |
| 3908-0036 |  |  |  |  | 2 | 0,21—0,30 |
| 3908-0037 |  |  | 90° | 80° | 1 | 0,21—0,40 |
| 3908-0038 |  |  |  |  | 2 | 0,21—0,30 |
| 3908*039 | 9,5 | 50 | 60° | 50° | 1 | 0,31—0,40 |
| 3908-0040 |  |  |  |  | 2 | 0,21—0,30 |
| 3908-0042 |  |  | 90° | 80° | 1 | 0,21—0,40 |
| 3908-0044 |  |  |  |  | 2 | 0,21—0,30 |
| 3908-0045 | 10 |  | 60° | 50° | 1 | 0,31—0,40 |
| 3908-0047 |  |  |  |  | 2 | 0,21—0,30 |
| 3908-0048 |  |  | 90° | 80° | 1 | 0,21—0,40 |
| 39Ю8-005О |  |  |  |  | 2 | 0,21—0,30 |

* По заказу потребителя.